Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/2017  z dnia 22.02.2017r.

………………………………………..

Miejscowość, data

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Nazwa, adres Oferenta

BART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Ul. Norwida 4

05-250 Słupno

NIP: 118-07-41-884

Dane zamawiającego

OFERTA

na dostawę aparatury laboratoryjnej w formie leasingu operacyjnego w związku realizacją projektu pn.: Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji  barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego.”

przez BART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

kod, miejscowość, :…........................................................................................................................

województwo, powiat ........................................................................................................................

ulica, nr domu, nr lokalu:....................................................................................................................

REGON....................................................................................NIP..................................................... Tel............................................................................. FAX.................................................................

- W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 22.02.2017 firmy BART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. składamy ofertę na dostawę aparatury laboratoryjnej:

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz z parametrami* | Cena netto (PLN) za 1 sztukę | Termin dostawy (w tygodniach) | Zużycie energii – moc elektrycznaurządzenia [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyparka laboratoryjna - ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) TYP URZĄDZENIA: Wyparka laboratoryjna próżniowa - Chłodnica: szklana - Zakres prędkości: minimum od 20 do 280 obr./min. - Nastawa regulacji prędkości – wyświetlacz LCD dotykowy / pokrętło - Automatyczny/elektryczny podnośnik głowicy - Wymiary maksymalne 750x750x500 mm - Wyświetlacz cyfrowy LCD - Uszczelki wykonane z PTFE i z grafitu - Możliwość stosowania standardowych kolb destylacyjnych ze szlifem o objętości 50 – 3000 ml - Łaźnia wolnostojąca wodno-olejowa: • zakres temperatury: minimum do 185°C • moc grzewcza: minimum 1200W • pojemność łaźni: 5–6 L • materiał zbiornika łaźni: pokryta PTFE • zdejmowana osłona bezpieczeństwa - Kolba destylacyjna szklana 3L - Odbieralnik szklany 2L (pokryty tworzywem) - regulator próżni elektroniczny lub ręczny - Pompa próżniowa o parametrach nie gorszych niż: przepływ minimum 12,5 L/min oraz próżnia końcowa minimum 12mbar lub lepsza - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 2. | Wirówka ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) TYP URZĄDZENIA: wirówka laboratoryjna do zastosowań uniwersalnych - zakres obrotów: 300-4000rpm, - moc 120W +/-10%, - pojemność 500ml +/-10%, - regulacja czasu wirowania, - zasilenie 230V, - blokada pokrywy podczas wirowania, blokada wirowania podczas otwartej pokrywy, - czujnik niewyważenia, - silnik indukcyjny, - komora wirowania ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej - Wirnik kątowy 10 x 50ml na probówki typu Falcon, komplet z pojemnikami (kąt 30°) (maxRPM: 4 000) - Pojemnik 100 ml(śr. 45 x 89 mm)- szt. 4 - Wirnik horyzontalny 4 x 100 ml (max. 4000 rpm) - Wkładka redukcyjna na probówkę 15ml typu Falcon(ɸ 17x120mm) - szt. 10 - Wkładka redukcyjna na probówkę 30/25 ml (śr. 26/102 mm) - szt. 10 - Gwarancja: minimum 24 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 3. | Mętnościomierz …………………………………………………………………………. .(nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: Nefelometr (mętnościomierz) laboratoryjny - Zasilanie: Zasilacz sieciowy 100 - 240 VAC ±10% / 47 - 63 Hz; - Kontrola interwału kalibracji; - zakres pomiarowy 0,0001-10000 NTU z funkcją auto zakresu; - pomiary w przepływie; - automatyczna kalibracja 1-5 punktowa; - jednostki pomiarowa NTU, EBC, FNU, FAU; - wzorce do kalibracji w pełnym zakresie pracy urządzenia - Gwarancja: minimum 24 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 4. | Młynek laboratoryjny ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: Młynek laboratoryjny wirnikowy pracy ciągłej - Silnik o mocy minimum 1000W - Młyn wyposażony zarówno w ostrze do cięcia jak i młot do rozdrabniania próbek twardych - Silnik bezszczotkowy - Wyświetlacz LED z kontrolą prędkości w zakresie 50-6000rpm oraz wyświetlaniem komunikatów o stanie urządzenia - Zintegrowana blokada zabezpieczająca przed przegrzaniem oraz przeładowaniem urządzenia - Dozowanie próbek poprzez komin dozujący sprzężony z komorą mielącą - Komora mieląca mająca kontakt z produktem, wykonana ze stali nierdzewnej - Głośność nie większa niż 70dB przy pełnych obrotach bez załadunku - Wymiary nie większe niż 260x330x500mm - Waga nie większa niż 13kg - Klasa ochrony minimum IP20 - W zestawie z kompletem sit o wymiarach oczek: 1,0mm ; 0,8mm ; 0,5mm ; 0,2mm - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 5. | Cieplarka ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: cieplarka laboratoryjna - Minimalna pojemność 80 litrów - Zakres temperatury do +110°C +/-10% - Jednorodność temperatury w 37°C nie gorsza niż: ±0,3°C - Stabilność temperatury w 37°C nie gorsza niż: ±0.2°C - Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 99 programów po 99 kroków; (ustawialny gradient temperatury, temperatura, czas); timer 999 h 59 min; licznik czasu rzeczywistego - Wymuszony obieg powietrza - Drzwi jednoskrzydłowe - Materiał komory – stal nierdzewna - Maksymalna ładowność półek – 26 kg - Wymiary zewnętrzne maksymalnie (750 x 540 x 600 mm) +/- 5 % (szer. x wys. x gł.) wymiary komory minimalnie (485 x 400 x 395 mm) +/- 5% (szer. x wys. x gł.) - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD - W wyposażeniu 2 półki /możliwość zamontowania min. 5 półek - Interfejs USB, Ethernet - Zasilanie 230 V; 50 Hz. - Gwarancja: minimum 24 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 6. | Gęstościomierz ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: Gęstościomierz przenośny; - Dokładność+/- 0.001 g/cm3; - Zakres pomiaru: od 0 do 2 g/cm3; - Rozdzielczość 0.0001 g/cm3; - Zakres temperatury: 5-35° C, rozdzielczość: +/- 0.1°, jednostki: °C lub °F; - Gwarancja: minimum 15 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 7. | Wiskozymetr ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia – lepkościomierz wrzecionowy - zakres lepkości: od 1 mPa·s do 6 mln mPa·s - wyświetlacz dotykowy LCD 5" +/-10% - zakres prędkości: 0,1 - 200 rpm w conajmniej 200 krokach - czujnik temperatury RTD w zestawie - oprogramowanie pozwalająca na stworzenie własnej procedury pomiarowej przy pomocy komputera - oprogramowanie umożliwiające analizę rejestrowanych danych pomiarowych, kreślenie charakterystyk o zmiennych uzależnionych od wyboru użytkownika, nakładanie na siebie kilku wykresów (badania porównawcze), analizę zgodnie ze znanymi modelami matematycznymi oraz sterowanie pracą podłączonych akcesoriów, - dwukierunkowy port USB umożliwia kontrolę oraz zbieranie danych z poziomu komputera - możliwość tworzenia programów pomiarowych przy użyciu programu - możliwość zapisu i eksportu danych pomiarowych - możliwość programowania progów alarmowych - wyświetlane dane: lepkość, temperatura, prędkość, wrzeciono, % zakresu, naprężenie styczne, prędkość ścinania - zestaw wrzecion standardowych - przystawka do małych próbek z naczyniem, sondą temperatury i wrzecionem do małych próbek i wysokich lepkości - ultratermostat do małych próbek (przeciwdziałanie grzaniu się próbki), - duże wrzeciono pomiarowe do niskich lepkości - zasilanie 230V - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 8. | Wytrząsarka z zestawem sit ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: Wstrząsarka do analizy sitowej proszku - możliwa średnica sit 199-225mm - wysokość robocza sita 25 mm lub 50 mm - masa próbki 0-3000g - drgania pionowo-skrętne – amplituda regulowana 0-2,5 mm - częstotliwość drgań stała 50 Hz - czas przesiewania nastawny - minimum 10 programów, 0-60 min, 59 sek. - zasilanie 230 V - waga 25 kg +/- 10% - sita: 1,250mm; 0,850mm; 0,400mm; 0,250mm; 0,180mm; 0,150mm; 0,125mm; 0,075mm; 0,040mm; 0,020mm - zbiornik na przesiany materiał - pokrywa do przesiewu na sucho - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 9. | Suszarka laboratoryjna próżniowa, tacowa ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: Suszarka laboratoryjna próżniowa, tacowa - Pojemność 50 litrów ±2 litry - Zakres temperatury Tot + 5°C do 200°C - Jednorodność temperatury w 150 °C nie gorsza niż ±2,6 °C - Stabilność temperatury w 150 °C nie gorsza niż ±0,2°C - Wymiary zewnętrzne urządzenia 650x480x530 mm +/- 5% (Szer. x Wys. x. Gł.) - Wymiary wewnętrzne urządzenia 350x350x410 mm +/- 5% (Szer. x Wys. x. Gł.) - Drzwi zewnętrzne z oknem wizyjnym - Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 99 programów w 99 krokach; (ustawiany: gradient temperatury, temperatura, czas); - Timer 999h 59 min; licznik czasu rzeczywistego - Zaokrąglone rogi komory ułatwiające łatwe i szybkie czyszczenie - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD - Wyposażona w port USB Ethernet - Wyposażona w jedną półkę - Cyfrowy wyświetlacz próżni, zapewniający kontrolę próżni przez pompę - Pompa próżniowa: •Przepływ (l/min) 56 +/- 2% •Próżnia końcowa abs. (mbar) 1,5 •Moc (W) minimum 250W •Masa (kg) max 15kg •Podłączenia do węża o Ø 8 mm •Maksymalne wymiary (LxHxW) [mm] max 330x200x250 •Zasilanie sieciowe: 230 V/50 Hz - Gwarancja: minimum 24 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 10. | Suszarka tacowa z obiegiem ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: Suszarka tacowa z obiegiem - Minimalna pojemność 100 litrów - Zakres temperatury do +200°C - Jednorodność temperatury w 50°C nie gorsza niż: ±0,4°C - Stabilność temperatury w 100°C nie gorsza niż: ±0.1°C - Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 99 programów po 99 kroków; (ustawialny gradient temperatury, temperatura, czas); timer 999 h 59 min; licznik czasu rzeczywistego - Wymuszony obieg powietrza - Drzwi jednoskrzydłowe - Materiał komory – stal nierdzewna lub kwasoodporna - Maksymalna ładowność półek – 26 kg - Wymiary zewnętrzne maksymalnie (570 x 620 x 660 mm) +/- 5 % (szer. x wys. x gł.) - Wymiary komory minimalnie (450 x 500 x 460 mm) +/- 5% (szer. x wys. x gł.) - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD - W wyposażeniu minimum 1 półka /możliwość zamontowania max 8 półek - Interfejs USB, Ethernet - Zasilanie 230 V; 50 Hz - Gwarancja: minimum 24 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 11. | Młyn planetarno-kulowy ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: Młyn planetarno-kulowy jednostanowiskowy - możliwość mielenia na sucho i mokro oraz homogenizacja past i emulsji - mielenie materiałów twardych, średnio-twardych, miękkich, kruchych i mokrych - możliwość uzyskania granulacji < 1 μm - maksymalna wielkość ziarna próbki do zmielenia: 10 mm - możliwość zastosowania miski mielącej o pojemności 80, 250 lub 500 ml oraz kulek mielących o różnej średnicy - możliwość zastosowania akcesoriów mielących z różnych materiałów: stal nierdzewna i odpuszczona, agat, korund węglik wolframu, tlenek cyrkonu, azotek krzemu - prędkość dysku głównego: 100 - 650 obr./min. - wyświetlacz aktualnej oraz zadanej prędkości obrotów dysku głównego; - programowalny czas mielenia i chłodzenia, sekwencje mielenia - opcja zmiany kierunku ruchu - wentylowana komora mieląca - możliwość zastosowania systemu do pomiaru ciśnienia i temperatury w celu monitorowania procesu mielenia - możliwość zastosowania specjalnego wieczka z zaworkami umożliwiającego mielenie w otoczeniu gazu obojętnego - mocowanie misek mielących z dodatkowym ekscentrycznym zabezpieczeniem; - membranowa klawiatura zabezpieczona przed rozlaniem cieczy - port do transmisji danych dotyczących parametrów procesu; - zasilanie elektryczne: 200-240 V/ 1~, 50-60Hz; - moc nie mniej niż 1100 watt - misa mielaca 250ml +/-5% - agatowa - kula mieląca dopasowana no misy – agatowa - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 12. | Mikronizator ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia – młyn strumieniowy laboratoryjny do mikronizacji form suchych - Wydajność: minimum 100g/h (dla węgla drzewnego) - rozdrobnienie wyjściowe: od 0,5μm do 10 μm (w zależności od rozdrabnianego materiału) - Masa pojedynczej partii: od 2g (minimum) do 500g (maksimum) - Zasilanie sprężonym powietrzem 6 bar – 12 bar - Materiały: • W kontakcie z produktem: AISI 316L (Ra <0.25μm) • Brak kontakt z produktem AISI 304 (Ra <0.8μm) • Uszczelki: PTFE lub FEP lub silikon • Antystatyczny poliester (filtr) - Poziom hałasu: <78dBA w odległości 1m od urządzenia, bez rozdrabnianego produktu, przy maksymalnym ciśnieniu 12bar - Temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia 0-40°C - System połączeń klamrowych (tzw. Tri-clamp) do łatwego demontażu urządzenia - Wymiary maksymalne całego urządzenia (wys. x szer. x głęb.): 1600mm x 700mm x 900mm - Wyposażenie: • Komora mieląca wyposażona we wlot materiału mikronizowanego wraz z powietrzem oraz dodatkowe dysze sprężonego powietrza, w całości rozbieralna, • System dozowania produktu poprzez zwężkę Verturiego • Odbiornik na mikronizowany materiał o pojemności minimum 500ml • Filtr wyposażony w szkiełko inspekcyjne oraz system manualnego otrząsacza filtra • Stół mobiny na którym posadowiona jest komora mikronizująca, filtr, 2 zawory iglicowe do gazu procesowego, wyłącznik awaryjny, dwa manometry, • Zestaw narzędzi serwisowych do demontażu i ponownego montażu urządzenia. - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 13. | Młyn koloidalny ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia – Młyn koloidalny do form suchych, past i form półpłynnych -Zasilanie : 220V/50-60Hz -Moc minimalna : 1,5 kW -Szybkość pracy : 2900 obrotów/min +/- 10% -Wydajność: 0,01t/h (minimalna) - 0,5 t/h(maksymalna) -Precyzja : 10-100μm -Waga urządzenia : nie więcej niż 85 kg -Wymiary maksymalne : 400 x 400 x 750mm -Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 14. | Mieszalnik do proszków ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia – Mieszalnik do proszków laboratoryjny -Pojemność całkowita: 16 L +/- 10% -Objętość załadunku: minimum 4,5 L -Czas mieszania: 6-8 minut -Wykonanie części roboczych: stal nierdzewna lub kwasoodporna -Zasyp: pokrywa -Rozładunek: złącze klamrowe średnica wew. od 30mm do 120mm -Zasilanie: 230V 50Hz -Waga urządzenia: maksymalnie 32 kg -Wymiary maksymalne: 500 x 400 x 600 mm -Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 15. | Wanna ultradźwiękowa ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia – Wanna ultradźwiękowa - Wymiary wewnętrzne wanny nie mniejsze niż 640x500x450mm - Pojemność nie mniejsza niż 140 litrów - Wanna spawana - Wykonanie ze stali nierdzewnej - Waga ok. 100 kg +/-5% - Moc generatora ultradźwięków – minimum 1,5kW - Moc grzałek – minimum 4,2kW - Temperatura maksymalna nie mniejsza niż +80st.C - Częstotliwość drgań ultradźwięków 21,5 lub 40Hz - Zasilanie 3x400V/50Hz - Kontroler mikroprocesorowy - Gwarancja: minimum 24 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 16. | Homogenizator laboratoryjny ciśnieniowy ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia - homogenizator laboratoryjny ciśnieniowy z napędem Wydajność 11 [l/h] +/- 10% Minimalna porcja testowa: maksymalnie 100 [ml] Maks. ciśnienie robocze: minimum 2000 [bar] Średnica tłoka: 10 [mm] Materiał tłoka: CERAMIKA Uszczelnienie tłoka: PVDF/EPDM O-ringi: EPDM/POM Siedzisko zaworu pompy: WEGLIK WOLFRAMU Zawór pompy: STOP KOBALTU Zawór homogenizujący: CERAMIKA Wyświetlacz ciśnienia: TAK Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia: TAK Silnik minimum 3kW/3xfaz./50-60Hz/230, 400 V Wymiary maksymalne: 400mm x 650mm x 850mm Wyposażenie: • Drugi stopień homogenizacji - sterowanie ręczne kołem. • Zbiornik ciśnieniowy 2,5 dm3, ciśnienie max Pmax=7 bar • Zestaw serwisowy - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 17. | Homogenizator ultradźwiękowy ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) - Zalecana wielkość próbki (zależnie od użytej końcówki): minimum od 250 μl do 2 litrów. - Moc maksymalna: 500 W +/- 10% - Częstotliwość: 20 kHz - Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100 % amplitudy znamionowej końcówki. - Mikroprocesorowy sterownik zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień. - Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy (oba w zakresie od 1 do 59 sek), - Programowany czas pracy (timer) od 1 sek. do 10 godzin, - Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym: ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda), moc (W) dostarczaną do końcówki, energię (J) dostarczoną do końcówki, całkowity i aktualny czas procesu oraz czas, który upłynął od uruchomienia procesu, - Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki, itp.), - Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki, - Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki), - Gniazdo włącznika nożnego, - Gniazdo zewnętrznego sterowania / monitorowania. - Zasilanie: 230V/50Hz. - Komplet powinien obejmować: generator drgań, konwerter z króćcami do podłączenia instalacji chłodzenia suchym, sprężonym powietrzem, końcówkę tytanową z wymiennym zakończeniem o średnicy 13 mm (do próbek o zalecanej objętości od 10 do 250 ml), kable połączeniowe, klucze do mocowania końcówek standardowych, komorę dźwiękochłonną z prętem statywu i uchwytem. - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 18. | Spektrofotometr UV ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia - Spektrofotometr dwuwiązkowy z pulpitem sterowniczym, oprogramowaniem wewnętrznym oraz oprogramowaniem komputerowym Układ fotometryczny: optyka dwuwiązkowa Zakres pracy: co najmniej od 190 do 1100 nm; Szerokość spektralna szczeliny: nie większa niż 1 nm w całym zakresie pracy; Wyświetlanie i nastawianie długości fali nie więcej niż co ± 0.1 nm; Monochromator: w układzie Czerny-Turnera z korekcją aberracji; Siatka holograficzna typu „blazed”, co najmniej 1200 linii/mm; Dokładność długości fali ± 0.1 nm; Poziom światła rozproszonego nie większy niż 0.02% T (przy 220 nm, NaI) oraz nie większy niż 0.02% (przy 340 nm NaNO2); Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ± 0.1 nm; Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej od -4 do 4 Abs, transmitancja od 0.0 do 400%; Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ± 0.004 Abs (przy 1.0 Abs); Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ± 0.001 Abs (przy 1.0 Abs); Stabilność linii bazowej: nie większa niż ± 0.0003 Abs/h (700 nm, po godzinie od włączenia źródła światła); Płaskość linii bazowej: nie większa niż ± 0.0006 Abs (w zakresie 190-1100 nm, po godzinie od włączenia źródła światła); Poziom szumów: nie większy niż 0.00005 Abs (700 nm); Detektor: dwie fotodiody krzemowe; Źródło światła: dwie lampy (deuterowa i wolframowa halogenowa) automatycznie przełączane, z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy; Możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0.1 nm); Optyka: szczelna, bezsoczewkowa, zwierciadła pokryte kwarcem Szybkość skanowania widma: zmienna, nie mniejsza niż 2 nm/min i nie większa niż 3000 nm/min; Zaoferowany spektrofotometr powinien posiadać: −wbudowaną klawiaturę, wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz co najmniej cztery złącza USB, −uchwyt do próbek na dwie kuwety 10 mm, −możliwość jednoczesnego podłączenia komputera, drukarki i pamięci przenośnej za pomocą niezależnych portów USB, kabel zasilający spektrofotometr. Oprogramowanie wewnętrzne: −umożliwiające pełną kontrolę aparatu, zbieranie, obróbkę danych −umożliwiające pomiary stężenia w wybranych jednostkach, skanowanie, pomiary zmiany absorbancji w czasie −zawierające system walidacji spektrometru pozwalający na sprawdzenie poprawności pracy aparatu nawet przed każdym pomiarem −pozwalające na równoczesny pomiar dla co najmniej 8 wybranych długości fali −zawierające wbudowane metody ilościowe - Lowry'ego, BCA, biuretową, CBB (Bradforda) – metody do oznaczania ilościowego DNA i białek Oprogramowanie zewnętrzne: −kompatybilne z systemem operacyjnym Windows −sterujące przyrządem −posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie ) −pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych) −zgodne z GLP/GMP −dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma −w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi). −w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷, Log i Exp i inne funkcje, włącznie ze współczynnikami) −w trybie kinetycznym pozwalające na równoczesne wyświetlanie danych przebiegu w czasie (krzywe i dane pomiarowe), umożliwiające obliczenia kinetyczne dla enzymów, obliczenia Michaelisa-Mentena i tworzenie wykresów (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hanes, Woolf, Eadie-Hofstee), wykresu Dixona oraz wykresu Hilla - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Deklaracja CE |  |  |  |
| 19. | Teksturometr ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia: dwukierunkowy analizator tekstury. - Obciążenie maksymalne: minimum 4500g - Stolik do akcesoriów nieruchomy - zestaw podstawowych sond teksturometru 10-15szt. - Oprogramowanie komputerowe służące m.in. do : identyfikowalności próbki i archiwizacji wyników, porównywania własności próbek, obróbki i eksportowania danych graficznych i tekstowych, wykonywania obliczeń zaawansowanych parametrów teksturometrycznych takich jak sprężystość, odkształcalność, adhezyjność i wiele innych. - zestaw kalibracyjny - rozdzielczość: nie gorsza niż ±0,5 g - Dokładność pomiaru obciążenia: nie gorsza niż ±0,5% całości skali - Prędkość: •Zakres: 0,01 – 0,1 mm/s (krok co 0,01); 0,1 – 10 mm/s (krok co 0,1) •Dokładność ±0,1% nastawy prędkości - Pozycja: •Zakres (minimum) 0 – 101,6 mm •Rozdzielczość ±0,1 mm* •Dokładność ±0,1 mm - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| 20. | Łaźnia wodna z mieszaniem ………………………………………………………………………….. (nazwa handlowa , model) Typ urządzenia - Łaźnia wodna z mieszaniem na zasadzie wytrząsania - Łaźnia wodna z funkcją wytrząsania - Wymiary wanny: 460x320x200mm +/-5% - Pojemność wanny: 22 litry - Wymiary łaźni: 680x380x250mm +/-5% - Moc minimum 1,8kW - Możliwość pracy wytrząsarki bez wody wewnątrz łaźni - Niezależna regulacja temperatury pracy łaźni oraz prędkości wytrząsania - Zakres pracy łaźni od +5st. Pow. temp. otoczenia do +100st.C - Wyświetlacz cyfrowy LED - Stabilność temperatury +/- 0,2st.C - Rozdzielczość temperatury 0,1st.C - Czujnik temperatury PT100 - Łaźnia wodna wyposażona w platformę do wytrząsania z kompletem uchwytów na kolby o poj. od 100 do 250ml - Platforma powinna pomieścić minimum 12 kolb o pojemności 100ml - Gwarancja: minimum 24 miesięcy - Deklaracja CE |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość netto: _____________________ PLN (słownie) _____________

Wartość brutto (z podatkiem VAT) ___________ PLN (słownie) ________________

*Szczegółowa specyfikacja każdego z oferowanych urządzeń stanowi załącznik do oferty.

Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia. W uzasadnionych przypadkach, dopuszczamy możliwość  wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

- Oświadczam, że w okresie 2014-2016 zrealizowaliśmy następujące dostawy o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia:

| Przedmiot dostawy | Odbiorca | Termin realizacji | Wartość netto dostawy |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam,  że  pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  i  wykluczenia  z  procedury wyłonienia dostawcy za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania oświadczam, że załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, iż upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty oraz nie wnosimy uwag co do prawidłowości i kompletności dokumentacji i nie będziemy wnosić o zapłatę za roboty dodatkowe wynikające z niezgodności oferty z tą dokumentacją.

- Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są*:

_____________________________________________________________________________

tel. kontaktowy/faks ___________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________________

* Niepotrzebne skreślić

……………………………………………..

(podpisy i pieczątki uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Oferenta)

Załączniki do oferty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny.

- Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; (jeśli dotyczy);

- Sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe oraz za ostatni kwartał lub  dokumenty o charakterze równoważnym do wymienionych lub zaświadczenia z ZUS i US o niezleganiu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (niewłaściwe skreślić);

- Szczegółowa specyfikacja każdego z oferowanych urządzeń;

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego);

OŚWIADCZENIA OFERENTA:

  - Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

  - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

……………………………………………..

(podpisy i pieczątki uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Oferenta)